## Slide 1
PALOMARES:
UN LABORATORIO NATURAL PARA ESTUDIOS RADIOECOLOGICOS DE PLUTONIO
R.Garcia-Tenorio. M.C.Jimenez-Ramos, I.Vioque y G. Manjon
Grupo Fisica Nuclear Apkicada
Universidad de Sevilla
XL BIENAL DE FISICA
Simposio de Fisica Nuclear
SEVILLA JULIO 2026

## Slide 3
Punto de Muestreo | 239+240Pu (Bq/m2) | Numero de alicuotas analizadas
A2 | 6500 – 65000 | 4
A3 | 2000 – 5500 | 4
A5 | 800 – 10000 | 6
A7 | 1000 – 7500 | 4
A10 | 100 –0400 | 4
A12 | 50 – 2200 | 4
A15 | 80 – 300 | 5
PALOMARES: CONTAMINACION EN FORMA PARTICULADA

## Slide 4
Tecnicas | Objectivo y/o información obtenida
Division Binaria & Espectrometria g | Aislamiento de partículas de Pu
Autoradiografia | Distribucion de material radiactivo
SEM-EDX | Tamaño de partículas, morfologia de superficie, composición elemental
Espectrometría g, espectrometría de rayos X | Concentración de actividad de radionucleidos
m-XRF, m-SRXRF | Distribución elemental (2D)
m-PIXE | Distribución elemental
PARTICULAS CALIENTES DE PALOMARES:
TECNICAS NO DESTRUCTIVAS Y NO CONVENCIONALES

## Slide 5
quadrupoles
goniometer XYZ
Liquid nitrogen Dewar
Chamber
Nuclear Microprobe (resolution 1 μm)
X-ray detector
(PIXE)
Microscope
Vacuum
meter
Sample
holder
Beam
ACELERADOR 3 MV VAN DER GRAAFF
MICRO-PIXE

## Slide 6
PALOMARES: RESULTADOS DE MICRO-PIXE
Espectro PIXE obtenido en un punto de una de las partículas analizadas

## Slide 7
DETERMINACION DEL COCIENTE MÁSICO 240Pu/239Pu
MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE MASAS CON ACELERADOR
CODIGO | 240Pu/239Pu Cociente másico
HP-1 | 0.064 (4%)
HP-2 | 0.061 (4%)
HP-3 | 0.063 (3%)

## Slide 8
ISOTOPOS DE URANIO
ESPECTROMETRIA ALFA Y
ESPECTROMETRIA DE MASAS ICP

## Slide 9
ACCIDENTE DE THULE

## Slide 10
Comportamiento medioambiental de partículas calientes

## Slide 11
LA INFORMACIÓN EXSISTENTE SOBRE EL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS PARTICULAS ES ESCASA
EXISTE UN ALTO GRADO DE INCERTIDUMBRE SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL Y EN LAS PERSONAS DE LOS RADIONUCLEIDOS ASOCIADOS A LAS PARTICULAS
INTEGRAR LAS PARTICULAS RADIACTIVAS EN EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
OBJECTIVO
RELACIONAR CARACTERISTICAS DE LAS PARTICULAS CON SU COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
RELACIONAR CARACTERISTICAS DE LAS PARTICULAS CON SU TRETENCIÓN EN SISTEMAS BIOLÓGICOS
KEY CHALLENGES

## Slide 12
Proyectos EU COMET and RATE
Proyecto IAEA-CRP sobre comportamiento ambiental de partículas calientes
Establecimiento de un bien establecido “abiotic leaching protocol”
Extracciones a 1 hora, 24 horas and 186 horas
Cada lixiviado sometido a “size fractionation”
Total - < 0.45 mm
< 3 kDa - LMM
Cuando los experimentos de lixiviación se aplican a partículas, el mismo procedimiento se debe aplicar a una alícuota del suelo de donde las partículas proceden.

## Slide 13
Chart: PP 421 Total Rain Water
| 1E-3 | 0.01 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
 | 0.0040817 | 0.0057197 | 0.008015 | 0.011231 | 0.014218 | 0.015738 | 0.016702 | 0.017421 | 0.018 | 0.018487 | 0.019283 | 0.019924 | 0.020463 | 0.020931 | 0.021344 | 0.021716 | 0.022053 | 0.022364 | 0.02265 | 0.022918 | 0.023168 | 0.023403 | 0.023626 | 0.023836
Data | 0.001 | 0.011 | 0.0189 | 0.023
Experimentos de Lixiviación
 | Particulas Palomares | 
 | Agua lluvia | 0.16 M HCl
PP-2 | Extremadamente Baja | Muy baja
421 | Extremadamente Baja | Alta, Desintegración
 | Particulas Thule | 
 | Agua lluvia | 0.16 M HCl
TT | Extremadamente Baja | Muy Baja
P29 |  | Alta, Desintegracion

## Slide 14
PALOMARES:
Contaminación en plantas y frutos
La gran mayoría de las plantas silvestres yde las frutas analizadas muestran una muy pequeña concentración de actividad de 239+240Pu.
En casos excepcionales encuentran concentraciones en el rango 10-1 -100 Bq/g
La resuspensión de partículas de Pu se conoce que es el factor fundamental de las contaminaciones de plantas , simplemente comprobando el muy bajo numero de muestras lavadas contaminadas en relación con las obervadas en frutas no no lavadas y en otras partes de las plantas.
La resuspensión es el mayor contribuyente a las dosis recibidas por los trabajadores agricoles, por INHALACION
Las dosis efectivas colectivas por inhalación han sido evaluadas en el rango de 10-2 – 10-1 mSv/y

## Slide 15
Chart: Number of snails
| 0-25 mBq | 25-50 mBq | 50-75 mBq | 75-100 mBq | > 100 mBq
 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2
Contenido de 241Am en el cuerpo entero de caracoles colectados en la zona contaminada de Palomares
Los resultados obtenidos en el análisis de los cuerpos de cada caracol muestran que todos los animales se encontraban contaminados pero con un grado de contaminación variable

## Slide 16
CARACOLES, RUTA DE CONTAMINACION

## Slide 17
Caracoles de Palomares: Conchas
Identificacion | mBq
Shell Snail 2 | 4 ± 1
Shell Snail 4 | 20 ± 1
Shell Snail 5 | 14 ± 2
Shell Snail 6 | 24 ± 1
Shell Snail 7 | 400 ± 7
Shell Snail 8 | 29 ± 2
ShellSnail 13 | 4 ± 1

## Slide 18
Heces de Conejos de Palomares

## Slide 19
CONCLUSION PRINCIPAL
Si el ecosistema bajo estudio esta contaminado con partículas calientes….
PRECAUCION
Las evaluaciones standards no son válidas
Los factores de transferencia (TF) y los cocientes de transformación (CR) convencionales no deben ser usados
Las partículas calientes deben ser caracterizadas para poder relacionarlas con las transferencias entre los compartimentos ambienteales y con las retenciones biológicas.